## Slide 1: Modul Praktikum Teknologi Internet of Things
ESP32 dan Sensor DHT22 Mengirim Data ke Web API Dedy Yasriady, M.Kom.

## Slide 2: Pendahuluan
Deskripsi Praktikum
Pada praktikum ini mahasiswa akan mempelajari implementasi dasar sistem Internet of Things (IoT) menggunakan:
ESP32
Sensor DHT22
WiFi
REST API berbasis HTTP/HTTPS
JSON
Mahasiswa akan melakukan pembacaan data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22, kemudian mengirimkan data tersebut ke server web menggunakan metode HTTP POST.
Capaian Pembelajaran
Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu:
Memahami konsep dasar Internet of Things.
Menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi.
Membaca data sensor DHT22.
Mengirim data ke Web API menggunakan HTTP POST.
Memahami format data JSON pada sistem IoT.
Melakukan simulasi IoT menggunakan Wokwi.

## Slide 3: Dasar Teori
Internet of Things (IoT)
Internet of Things merupakan konsep dimana perangkat fisik dapat saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengirim dan menerima data secara otomatis.
Contoh implementasi IoT:
Monitoring suhu ruangan
Smart home
Smart city
Monitoring lingkungan
Sistem pertanian pintar
ESP32
ESP32 adalah mikrokontroler yang memiliki fitur:
WiFi
Bluetooth
GPIO
ADC
PWM
Deep Sleep
ESP32 sangat populer dalam pengembangan IoT karena murah dan memiliki kemampuan jaringan yang baik.
Sensor DHT22
Sensor DHT22 digunakan untuk membaca:
Suhu
Kelembaban udara
Karakteristik DHT22:
Parameter | Nilai
Tegangan kerja | 3.3V – 5V
Rentang suhu | -40°C s/d 80°C
Rentang kelembaban | 0% – 100%
Akurasi suhu | ±0.5°C

## Slide 4
HTTP POST
HTTP POST digunakan untuk mengirim data dari perangkat IoT menuju server.
Pada praktikum ini data dikirim dalam format JSON.
Contoh:
{ "temperature": 28.5, "humidity": 70.2, "device_id": "esp32-wokwi-02" }

## Slide 5: Alat dan Bahan
Perangkat Keras
No | Nama Komponen
1 | ESP32 DevKit
2 | Sensor DHT22
3 | Kabel Jumper
4 | Breadboard

## Slide 6
Perangkat Lunak
No | Software
1 | Arduino IDE
2 | Wokwi Simulator
3 | Browser Web

## Slide 7: Topologi Sistem
flowchart LR A[DHT22 Sensor] --> B[ESP32] B --> C[WiFi] C --> D[Internet] D --> E[Web API Server] E --> F[Database]

## Slide 8: Wiring Diagram
Koneksi DHT22 ke ESP32
Pin DHT22 | Pin ESP32
VCC | 3.3V
GND | GND
DATA | GPIO 15

## Slide 9
Tambahkan resistor pull-up 10K antara:
DATA ↔ VCC

## Slide 10: Persiapan Library
Install library berikut pada Arduino IDE:
DHT sensor library by Adafruit
Adafruit Unified Sensor

## Slide 11: Source Code Program
#include <WiFi.h> #include <WiFiClientSecure.h> #include <HTTPClient.h> #include <DHT.h> // ================= CONFIG ================= const char* WIFI_SSID = "Wokwi-GUEST"; const char* WIFI_PASSWORD = ""; const char* API_URL = "https://iotweb.apache.web.id/api/save-data"; const char* API_TOKEN = "YOUR_TOKEN"; const char* DEVICE_ID = "esp32-wokwi-02"; // ===== DHT22 CONFIG ===== #define DHTPIN 15 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // ========================================== void setup() { Serial.begin(115200); dht.begin(); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); Serial.print("Menghubungkan WiFi"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(); Serial.println("WiFi Connected"); } void loop() { float temp = dht.readTemperature(); float hum = dht.readHumidity(); if (isnan(temp) || isnan(hum)) { Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22"); delay(2000); return; } Serial.print("Suhu: "); Serial.print(temp); Serial.println(" °C"); Serial.print("Kelembaban: "); Serial.print(hum); Serial.println(" %"); String json = "{" "\"temperature\":" + String(temp, 2) + "," "\"humidity\":" + String(hum, 2) + "," "\"device_id\":\"" + String(DEVICE_ID) + "\"" "}"; WiFiClientSecure client; client.setInsecure(); HTTPClient http; http.begin(client, API_URL); http.addHeader("Content-Type", "application/json"); http.addHeader("Authorization", String("Bearer ") + API_TOKEN); int httpCode = http.POST(json); Serial.print("HTTP Code: "); Serial.println(httpCode); if (httpCode > 0) { Serial.println(http.getString()); } else { Serial.println("Gagal mengirim data"); } http.end(); delay(3000); }

## Slide 12: Penjelasan Program
Import Library
#include <WiFi.h> #include <HTTPClient.h> #include <DHT.h>
Digunakan untuk:
koneksi WiFi
komunikasi HTTP
pembacaan sensor DHT22
Inisialisasi DHT22
#define DHTPIN 15 #define DHTTYPE DHT22
Menentukan pin data sensor dan tipe sensor.
Membaca Sensor
float temp = dht.readTemperature(); float hum = dht.readHumidity();
Digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban.
Membuat JSON
String json = "{" "\"temperature\":" + String(temp, 2) + "," "\"humidity\":" + String(hum, 2) + "," "\"device_id\":\"" + String(DEVICE_ID) + "\"" "}";
Digunakan untuk membentuk data JSON sebelum dikirim ke server.
HTTP POST
int httpCode = http.POST(json);
Digunakan untuk mengirim data ke server.

## Slide 13: Simulasi Menggunakan Wokwi
Langkah-langkah
Buka https://wokwi.com
Buat project ESP32 baru
Tambahkan sensor DHT22
Hubungkan pin sesuai wiring
Upload source code
Jalankan simulasi

## Slide 14: Hasil Pengujian
Output Serial Monitor
WiFi Connected Suhu: 27.40 °C Kelembaban: 68.20 % HTTP Code: 200 Data berhasil disimpan
Analisis
Hasil menunjukkan bahwa:
ESP32 berhasil terhubung ke WiFi
Sensor DHT22 berhasil dibaca
Data berhasil dikirim ke server
Server memberikan respon HTTP 200

## Slide 15: Kesimpulan
Pada praktikum ini mahasiswa telah berhasil:
Menggunakan ESP32 sebagai perangkat IoT
Membaca data sensor DHT22
Mengirim data ke server menggunakan HTTP POST
Mengimplementasikan komunikasi IoT berbasis internet
Praktikum ini menjadi dasar untuk pengembangan sistem monitoring IoT yang lebih kompleks.

## Slide 16: Daftar Pustaka
Espressif Systems. ESP32 Documentation.
Adafruit Learning System – DHT22 Sensor.
Arduino Documentation.
MQTT and HTTP for IoT Communication.
Wokwi IoT Simulator Documentation.